Оглавление

Введение	6

1.ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	8

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области.	16

2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения	22

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.	29

2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.	47

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.	48

3.1. Общий баланс подъема и реализации воды.	48

3.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов.	51

3.3. Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.	53

3.4. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений МО «Пеклинское сельское поселение».	54

3.4.1. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на водоснабжение.	56

3.5. Заключительные положения по водоснабжению МО «Пеклинское сельское  поселение».	65

3.6. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению.	67

4.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	68

4.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	72

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	76

6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	78

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	79

7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение».	79

7.2.    Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения	80

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНАКАЦИЙ.	82

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	88

9.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.	89

9.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.	89

9.3.Замена водонапорных башен на станции управления.	92

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	97

11. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».	97

12.ПРИЛОЖЕНИЯ №:1,2	103

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения МО Пеклинское сельское поселение Дубровского района Брянской области на период до 2027 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании МО «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования МО Пеклинское сельское поселение Дубровского района Брянской области;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

–  срок реализации схемы и ее этапы.

# 1.ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области

на период до 2027 года.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области на период до 2027 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Пеклинского  сельского поселения  Дубровского района Брянской области;

Местонахождение проекта: 242746, Брянская область, Дубровский район, д. Пеклино,      тел. (483 32) 9-42-94

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СНиП 2.04.03-85. «Канализация, наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.06.03-85. «Мелиоративные системы и сооружения»; 
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Закон Брянской области «Об энергосбережении» принят Брянской областной Думой 24 февраля 2011 года;

- Генеральный план «Пеклинского сельского поселения» Дубровского района Брянской области, разработанный ООО Агентство «Петербург экспресс» в 2012 году.

Цели схемы:

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2027 года;

-  рациональное водопользование;

-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение» Дубровского района Брянской области;

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно);

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-    установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий и положений  «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года», утверждённой постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604,  «Программы социально-экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы», утвержденной Законом Брянской области от 26 ноября 2008 года N 103-З и Генерального плана МО «Пеклинское сельское поселение».

В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

На первую очередь (2014-2021 г.г.)  реализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется:

-  Замена существующих разводящих сетей водопровода:

- д. Новая Салынь -1,0 км.;

- д. Пеклино – 6,0 км.;

- д. Забелизна – 2,0 км.;

- д. Мареевка – 2,6 км.

- Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни:

    - д. Пеклино;

    - д. Мареевка.

На расчетный период 2014-2027 г.г.:

-  Замена существующих разводящих сетей водопровода:

- д.Новая Салынь -0,2 км.;

- д. Пеклино – 2,0 км.;

- д. Мареевка – 1,0 км.

- Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни:

    - д. Новая Салынь.

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в МО «Пеклинское сельское поселение», защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

в сфере водоснабжения:

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

5. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

6. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

7. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

8. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Пеклинское сельское поселение Брянской области.

9. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

в сфере водоотведения:

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в населенных  пунктах МО.

2. Строительство канализационных очистных сооружений.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Контроль исполнения мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области.

Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

- схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области.

Дубровский муниципальный район расположен на стыке северной части Брянской, Смоленской областей и Республики Беларусь.

Дубровский муниципальный район — административная единица на северо-западе Брянской области России.

Административный центр — поселок городского типа Дубровка.

Площадь района — 1030 км². Граничит на севере с Рогнединским районом, на юге — с Клетнянским районом, на востоке — с Жуковским районом области, на западе — со Смоленской областью. Деревня Пеклино является административным центром муниципального образования «сельское поселение Пеклинское». Пеклино – деревня Дубровского района Брянской области, в 16 км к югу от Дубровки, на шоссе Брянск-Смоленск, на левом берегу реки Белизны.

Границы Пеклинского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Согласно Распоряжению Администрации Брянской области от 5 мая 2008 г. 383-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ, СЕЛЬСОВЕТОВ (ПОССОВЕТОВ), НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» в состав муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение» входит 25 населенных пункта:

| №п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Мареевка | 8,0 |
| 2. | д. Алешня | 14,0 |
| 3. | д. Бобровня | 15,0 |
| 4. | д. Водоглядовка | 10,0 |
| 5. | д. Городец | 10,0 |
| 6. | д. Май | 15,0 |
| 7. | д. Рудня | 15,0 |
| 8. | д. Ручей | 14,0 |
| 9. | д. Туреевка | 14,0 |
| 10. | д. Шаровка | 9,0 |
| 11. | д. Чугуновка | 10,0 |
| 12. | д. Пеклино | 25,0 |
| 13. | д. Белизна | 20,0 |
| 14. | пос. Алексино | 20,0 |
| 15. | д. Бересток | 18,0 |
| 16. | д. Бубново | 15,0 |
| 17. | д. Дубовец | 25,0 |
| 18. | д. Забелизна | 2,0 |
| 19. | пос. Коробки | 22,0 |
| 20. | пос. Косик | 5,0 |
| 21. | д. Новая Салынь | 13,0 |
| 22. | пос. Свердловка | 20,0 |
| 23. | д. Соболево | 23,0 |
| 24. | д. Старая Салынь | 10,0 |
| 25. | д. Тютчева Слобода | 8,0 |

В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Кадастровые номера населенных пунктов муниципального образования «Пеклинское сельское поселение».

| №п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Мареевка | 32:05:0030401 |
| 2. | д. Алешня | 32:05:0150401 |
| 3. | д. Бобровня | 32:05:0030101 |
| 4. | д. Водоглядовка | 32:05:0031101 |
| 5. | д. Городец | 32:05:0030501 |
| 6. | д. Май | 32:05:0030701 |
| 7. | д. Рудня | 32:05:0030801 |
| 8. | д. Ручей | 32:05:0030301 |
| 9. | д. Туреевка | 32:08:0210302 |
| 10. | д. Шаровка | 32:05:0250102 |
| 11. | д. Чугуновка | 32:05:0030901 |
| 12. | д. Пеклино | 32:05:0051201 |
| 13. | д. Белизна | 32:05:0051102 |
| 14. | пос. Алексино | 32:05:0050801 |
| 15. | д. Бересток | 32:05:0050302 |
| 16. | д. Бубново | 32:05:0050701 |
| 17. | д. Дубовец | 32:05:0050101 |
| 18. | д. Забелизна | 32:08:0210204 |
| 19. | пос. Коробки | 32:05:0050901 |
| 20. | пос. Косик | 32:08:0200404 |
| 21. | д. Новая Салынь | 32:05:0050601 |
| 22. | пос. Свердловка | 32:05:0180202:66 |
| 23. | д. Соболево | 32:05:0180102:19 |
| 24. | д. Старая Салынь | 32:05:0050603 |
| 25. | д. Тютчева Слобода | 32:05:0050401 |

Численность населения, по данным Федеральной службы государственной статистики Росстат, ВПН-2010. 10. «Численность населения Брянской области, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов. (Проверено 28 января 2014года)»     – 1 428 человека.

|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Пеклинское сельское поселение всего | 1428 | 658 | 770 | 46,1 | 53,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| деревня Пеклино | 817 | 373 | 444 | 45,7 | 54,3 |
| посёлок Алексино | - | - | - | - | - |
| деревня Алешня | 13 | 3 | 10 | 23,1 | 76,9 |
| деревня Белизна | - | - | - | - | - |
| деревня Бересток | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 |
| деревня Бобровня | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Бубново | 1 | 1 | - | 100,0 | - |
| деревня Водоглядовка | - | - | - | - | - |
| деревня Городец | - | - | - | - | - |
| деревня Дубовец | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
| деревня Забелизна | 140 | 61 | 79 | 43,6 | 56,4 |
| посёлок Коробки | - | - | - | - | - |
| посёлок Косик | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
| деревня Май | - | - | - | - | - |
| деревня Мареевка | 287 | 133 | 154 | 46,3 | 53,7 |
| деревня Новая Салынь | 80 | 44 | 36 | 55,0 | 45,0 |
| деревня Рудня | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 33,3 |
| деревня Ручей | 22 | 9 | 13 | 40,9 | 59,1 |
| посёлок Свердловка | - | - | - | - | - |
| деревня Соболево | - | - | - | - | - |
| деревня Старая Салынь | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 45,5 |

Характеристика МО по численности населения

населенных пунктов с централизованным водоснабжением

по состоянию на 01.01.2013г. и перспективу до 2027 г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2013,чел. | Численность населения на перспективу до 2027 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| деревня Пеклино | 817 | 800 |
| деревня Новая Салынь | 80 | 80 |
| деревня Старая Салынь | 11 | 10 |
| деревня Мареевка | 287 | 280 |
| деревня Забелизна | 140 | 126 |
| деревня Алешня | 13 | 10 |
| Итого | 1348 | 1306 |

Всего на территории МО Пеклинское сельское поселение проживает 1428чел. 94% из них проживают в населенных пунктах с централизованным водоснабжением из артезианских скважин.

Территория района относится к II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

### 2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения

Водоснабжение населения и предприятий Пеклинское сельское поселения осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).

Система централизованного водоснабжения на территории Пеклинского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорными башнями и водопроводными сетями.

Не во всех населенных пунктах МО имеется централизованное водоснабжение.

Потребители 5  населенных пунктов: деревня Пеклино,  деревня Старая Салынь, деревня Мареевка, деревня Забелизна и деревня Алешня обеспечены централизованным водоснабжением, в остальных населенных пункта  потребители используют децентрализованное водоснабжение.

В собственности муниципального образования имеется  6 артезианских скважин, обеспечивающих водоснабжение населения. В том числе:

1 скважина д. Пеклино (ферма)  находится в резерве в настоящее время,

5 - действующие.

Артезианские скважины, расположенные на территории Пеклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Пеклино | 1 | эксплуатируется |
| 2 | деревня Пеклино (ферма) | 1 | в резерве |
| 3 | деревня Старая Салынь | 1 | эксплуатируется |
| 4 | деревня Мареевка | 1 | эксплуатируется |
| 5 | деревня Забелизна | 1 | эксплуатируется |
| 6 | деревня Алешня | 1 | эксплуатируется |
|  | Итого | 6 |  |

Протяжённости сетей водопровода по поселению – 23 км.

Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ составляет до 90%.

Водоснабжение жителей муниципального образования осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами.

Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые), каптажи родников, водоразборные колонки и одиночные скважины.

По поселению показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий, что связано с использованием  воды из децентрализованных водозаборов.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо максимально использовать подземные воды.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

В  настоящее время объекты водопроводного хозяйства находятся в муниципальной собственности Пеклинского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение (техническое облуживание) специализированной организации МУП «Дубровский районный водоканал».

Водозаборы расположены в населенных пунктах Пеклинского сельского поселения. Водозабор имеет следующий состав сооружений:

- 6 артезианских скважин глубиной 62-165 м,

- 5 водонапорных башен V= 15 м3 и 1водонапорная башня V= 10 м3,

- сборный водовод, протяженностью 23 000 м.

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается в сборный резервуар, а затем подается в водопроводную сеть по водоводу к потребителю.

Сооружения по подготовке воды отсутствуют. Вода потребителям подается без подготовки. Обеззараживание производится по предписанию контролирующих органов.

Структура централизованной системы водоснабжения

Сведения о водоснабжающей организации.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Дубровский районный водоканал»

Адрес:    242750, Брянская область, рп Дубровка, пер Матросова, д 8

Телефон(ы):   (48332) 9-10-60, 9-27-27    Факс  9-27-27
Регистрация компании: 
Организация МУП "ДУБРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ" зарегистрирована 1 апреля 2004 года. Регистратор – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 10 по Брянской области. 

Организационно-правовая форма:
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

Классификация по ОКОГУ:
Муниципальные организации

Вид собственности:
Муниципальная собственность

ОГРН: 1043244003450 
ИНН: 3243000304 
КПП: 321001001 
ОКПО: 13456701 
ОКАТО: 15212551000

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):
Сбор, очистка и распределение воды
   Сбор, очистка и распределение воды
      Распределение воды

Дополнительные виды деятельности:
Распределение воды
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Виды продукции (по кодам ОКПД):
Услуги по распределению воды
Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды
Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения
Услуги по распределению воды по коммунальным сетям водоснабжения
Услуги по распределению воды по сетям водоснабжения, кроме коммунальных
Услуги по забору и подготовке воды

Имеется лицензия на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, организаций и учреждений).

Показатели производительности и фактического водопотребления всего по МО «Пеклинское сельское поселение».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. | 134,07 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | куб.м/сут. | 102,44 |
| 2. | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут. | 1641,6 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 1641,6 |
| 3. | Потери при транспортировке | куб.м/сут. | 31,63 |

По поселению показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий, что связано с использованием  воды из децентрализованных водозаборов.

Показатели производительности и фактического водопотребления всего по МО «Пеклинское сельское поселение».

Заключение: производительности водозаборных сооружений превышает фактическое водопотребление. Имеется резерв.

### 2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории МО «Пеклинское сельское поселение», являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Водоносная верхнефранско-фаменская свита (D3fr2-fm) приурочена к отложениям горизонтов верхнего девона и распространена на территории артезианских скважин , расположенных вблизи д. Старая Салынь, д. Забелизна и д. Пеклино. Водовмещающими породами свиты являются трещиноватые доломиты и известняки с невыдержанными прослоями песчаников, мергелей, песков и глин. Подземные воды преимущественно напорные. В естественных условиях пьезометрические уровни на водоразделах устанавливались на отметках 172-174 м абс. высоты, снижаясь к долинам до 170-171 м. Водообильность свиты высокая и находится в прямой зависимости от степени трещиноватости и промытости водовмещающих отложений. Величина водопроводимости изменяется от 150-200 до 300-400 м2/сут. Дебиты по скважинам изменяются от 4,0 до 14,4 л/с при понижениях 2-10 м. Химический состав вод гидрокарбонатный магниево-кальцивый, натриево-магниево-кальциевый. Минерализация - в пределах 0,2-1 г/дмЗ. В случае загипсованности водовмещающих пород свиты формируются сульфатные магниево-кальциевые воды. Содержание стронция в водах верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свиты достигает 12,4 мг/дмЗ. Высокие содержания данного элемента объясняются наличием здесь в водовмещающих породах стронций содержащего минерала целестина и стронцианита.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляет водоносный комплекс, приуроченный к меловым отложениям –турон-сантонский.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс. Он играет одну из самых главных ролей в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Брянской области. Комплекс имеет практически повсеместное распространение. Рекомендуемая глубина скважин для эксплуатации в поселении – 50-180 м. Воды турон-сантонского карбонатного комплекса не защищены от поверхностного загрязнения, региональное водоупорное перекрытие отсутствует.

По химическому составу подземные воды турон-сантонского  карбонатного комплекса, в основном гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3. По водородному показателю воды слабощелочные с рН 6,8 – 7,5. Воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное водоснабжение муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Дубровский районный водоканал».

Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям.

Производительность сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

| п/п | расположение и наименование источника | Проектируемая производительность, тыс.м3/год | Фактический подъем, тыс.м3/год (2013 год) | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Пеклино | 126,14 | 39,045 | 80 |
| 2. | д. Пеклино (ферма) в резерве | 52,56 |  | 90 |
| 3. | д. Старая Салынь | 96,36 | 2,464 | 70 |
| 4. | д. Мареевка | 87,60 | 6,884 | 90 |
| 5. | д. Забелизна | 105,12 | 0,468 | 60 |
| 6. | д. Алешня | 131,40 | 0,074 | 60 |
|  | Итого | 599,18 | 48,94 |  |

Проектируемая и фактическая производительности водозаборных сооружений равны.

Проектируемая производительность и фактический подъем воды из артезианских скважин, тыс. м3/год.

Заключение: проектируемой производительности скважин достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв. Однако технический износ водозаборных сооружений достаточно высокий и составляет от 60-90%.

Характеристика водозаборных скважин

| Местоположение скважины | № ГВК | год бурения | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | эксплуатирумый водоносный горизонт | водовмещающие породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вблизи д. Пеклино | 15200734 | 1966 | 190 | 149 | верхнефаменский | известняк |
| вблизи д. Пеклино (ферма) в резерве | 15200737 | 1964 | 190 | 182 | верхнефаменский | известняк |
| вблизи д. Старая Салынь | 15200739 | 1976 | 204 | 165 | верхнефаменский | известняк |
| вблизи д. Мареевка | 15200776 | 1958 | 200 | 66 | Турон-сантонский K2t-st | мел. |
| вблизи д. Забелизна | 15200733 | 1982 | 175 | 140 | верхнефаменский | известняк |
| вблизи д. Алешня | 15200684 | 1986 | 208 | 62 | Турон-сантонский K2t-st | мел. |
| Местоположение скважины | № ГВК | статический уровень, м | динамич. уровень, м | пониженный уровень, м | дебет, м3/час | удельный дебет, м3/час | продолжительность откачки, ч. |
| вблизи д. Пеклино | 15200734 | 55 | 60 | 30 | 14,4 | 0,48 | 72 |
| вблизи д. Пеклино (ферма) в резерве | 15200737 | 32,25 | 39,9 | 7,7 | 6 | 0,78 | 72 |
| вблизи д. Старая Салынь | 15200739 | 55 | 58 | 53 | 11 | 3,6 | 72 |
| вблизи д. Мареевка | 15200776 | 13,5 | 18,5 | 5 | 10 | 2 | 72 |
| вблизи д. Забелизна | 15200733 | 37 | 43 | 6 | 12 | 2 | 72 |
| вблизи д. Алешня | 15200684 | 11,5 | 21,5 | 10 | 15 | 1,5 | 72 |

Все скважины расположены в границах населенных пунктов Пеклинского сельского поселения.

Характеристика фактического водоотбора

артезианских скважин,   м3/час.

| Местоположение скважины | № ГВК | водоотбор, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | дебит | факт |
| вблизи д. Пеклино | 15200734 | 14,4 | 4,46 |
| вблизи д. Пеклино (ферма) в резерве | 15200737 | 6 | 0 |
| вблизи д. Старая Салынь | 15200739 | 11 | 0,28 |
| вблизи д. Мареевка | 15200776 | 10 | 0,79 |
| вблизи д. Забелизна | 15200733 | 12 | 0,05 |
| вблизи д. Алешня | 15200684 | 15 | 0,01 |
| ИТОГО |  | 68,4 | 5,59 |

Характеристика фактического водоотбора артезианских скважин,   м3/час.

Заключение: проектируемой производительности скважин достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв.

Динамика фактического подъема  воды по скважинам в разрезе населенных пунктов за последние 3 года.

| Наименование населенного пункта | 2011 г., тыс.м3 | 2012 г., тыс.м3 | 2013 г., тыс.м3 | Максимальное водопотребление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Пеклино | 38,877 | 37,268 | 39,045 | 107 |
| д. Старая Салынь | 4,192 | 3,075 | 2,464 | 7 |
| д. Мареевка | 7,496 | 7,764 | 6,884 | 19 |
| д. Забелизна | 0,466 | 0,441 | 0,468 | 1 |
| д. Алешня | 0,133 | 0,061 | 0,074 | 0 |
| Итого | 51,164 | 48,609 | 48,935 | 134 |

Показатели динамики подъема воды водозаборными сооружениями по населенным пунктам МО «Пеклинское сельское поселение», тыс.м3/год.

Заключение: согласно анализу фактического забора воды из артезианских скважин 2011-2013 г.г., в д. Старая Салынь и д. Мареевка наблюдается тенденция к снижению водопотребления.

Характеристика производительности водонапорных башен

В муниципальном образовании «Пеклинское сельское поселение»  имеются 4 действующих водонапорных башен марки ВБР -15 и и одна - ВБР-10 (д. Алешня). В резерве : одна ВБР-15 д. Пеклино (ферма)

Техническая характеристика

#### Водонапорная башня Рожновского ВБР-15м3

|  | • Диаметр бака,мм - 2400 • Высота бака, мм - 3500 • Высота опоры, м - 9, 12, 15, 18 • Диаметр опоры, мм - 1020 |
| --- | --- |

| Период | Суммарная проектируемая производительность (4-х ВБР) | Фактическая подача потребителю (по показателям 2013 г.) | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/сутки | 1641,6 | 102,44 | 70 |
| тыс.м3/год | 599,18 | 37,39 |  |

Заключение: мощности производительности водонапорной башни достаточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей. Однако процент технического износа достаточно большой и составляет 70%

Техническая характеристика водозаборных сооружений.

| Наименование | Ед.измер. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика существующих водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема: Производительность состава сооружений Фактический поднятый объем воды Объем эл.энергии | куб.м/сут. тыс.куб.м/год тыс.кВт.ч. | 1641,6 51,2 120,0 | 1641,6 48,6 89,8 | 1641,6 48,9 114,2 |

Величина износа водопроводных сетей – 75%,  на некоторых участках до -90%.

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.

Для перекачивания питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала – ЭЦВ-6, расположенные в павильонах водозаборных скважин.

| Номер по ГВК | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи тельность Q м3/ч | Высота подъема м | Мощность двигателя кВт |  |
| вблизи д. Пеклино | 15200734 | ЭЦВ 6 | 10 | 110 | 5,5 | не установлен |
| вблизи д. Пеклино (ферма) в резерве | 15200737 | ЭЦВ 6 | 10 | 110 | 5,5 | не установлен |
| вблизи д. Старая Салынь | 15200739 | ЭЦВ 6 | 10 | 110 | 5,5 | установлен |
| вблизи д. Мареевка | 15200776 | ЭЦВ 6 | 10 | 110 | 5,5 | не установлен |
| вблизи д. Забелизна | 15200733 | ЭЦВ 6 | 10 | 110 | 5,5 | не установлен |
| вблизи д. Алешня | 15200684 | ЭЦВ 6 | 10 | 80 | 4 | не установлен |

Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение производится вручную.  Тип насосных станций – подземные. Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ6-6-80 и ЭЦВ6-6-110 подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорную башню и далее в разводящую сеть к потребителям.

Рекомендуется в 2014 году произвести диагностику насосного оборудования артезианских скважин,  срок работы которого более 3-х лет. Это артезианские скважины, расположенные вблизи  д. Старая Салынь и вблизи  д. Алешня.

Учет отбираемой воды из скважин воды ведется косвенным методом: по паспортной производительности насоса и времени работы скважины, либо по затратам электроэнергии.

Рекомендована установка контрольно-измерительных приборов                         (водосчетчиков на скважинах) для точного учета поднятой воды на четырех скважинах. На артезианской скважине вблизи  д. Старая Салынь водосчетчик установлен.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» до 1 января 2011г. производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых энергетических ресурсов.

Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при подъеме насосов или выполнении ремонтных работ в скважинах.

Оценка эффективности работы насосного оборудования скважин.

Показатели фактического потребления электроэнергии по эксплуатируемым скважинам за 2011-2013 г.г.

| Наименование населенного пункта | 2011 год, тыс. кВт | 2012 год, тыс. кВт | 2013 год, тыс. кВт | максимальный суточный расход, кВт/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Пеклино | 66,84 | 59,17 | 75,86 | 208 |
| д. Старая Салынь | 14,90 | 11,27 | 16,69 | 46 |
| д. Мареевка | 34,51 | 17,33 | 19,07 | 52 |
| д. Забелизна | 1,69 | 1,46 | 1,92 | 5 |
| д. Алешня | 2,06 | 0,57 | 0,66 | 2 |
| Итого | 120,00 | 89,80 | 114,19 | 313 |

Удельный расход электрической энергии для подъема и подачи установленного объема воды по скважинам поселения в 2013 году.

| Наименование населенного пункта | Расход воды | Расход электроэнергии | Удельный расход электроэнергии, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | тыс. кВт.ч. | кВт/ м3 |
| д. Пеклино и д.Забелизна | 39,51 | 77,78 | 1,97 |
| д. Старая Салынь | 2,46 | 16,69 | 6,77 |
| д. Мареевка | 6,88 | 19,07 | 2,77 |
| д. Алешня | 0,07 | 0,66 | 8,86 |
| Итого | 48,94 | 114,19 | 2,33 |

Анализ удельной нормы электрической энергии за 2013 год по скважинам             МО «Пеклинское сельское поселение».

Анализ  удельного расхода электрической энергии скважинами и диаграммы показывают:

– по скважине, расположенной  вблизи  д. Алешня имеет место значительное превышение   удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды ( в 3,8 раза от средней удельной нормы потребления электроэнергии по поселению), по скважине, расположенной  вблизи  д. Старая Салынь удельный расход увеличен в 2,9 раза. Это по  большей степени связано с потерями воды по причине утечек;

– средние значение удельного расхода по скважинам поселения в 2013г. в целом превышает средне статические удельные расходы электроэнергии. Для сравнения удельный расход электрической энергии на добычу артезианской воды по скважинам МУП «Брянский городской водоканал»  не превышает 0, 948 кВт.ч./м3.

Результаты санитарно-химических анализов санитарно-эпидемиологисеской экспертизы качества питьевой воды артскважин сельского поселения.

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в сельском поселении оценивается как удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора по Брянской области постоянно проводит контроль эксплуатации источников питьевого водоснабжения и качества питьевой воды.  Качество питьевой воды по поселению – удовлетворительное.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

К факторам, оказывающим негативное влияние на качество питьевой воды, относятся: низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая изношенность сетей, территориальные природные особенности источников водоснабжения, обусловливающие дефицит или избыток биогенных элементов и др.

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения характеризуется относительным постоянством.

### 2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети сельского поселения – 23,0 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 50 – 100 мм. В МО ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

Технический износ водопроводной сети по сельскому поселению достаточно высокий и  составляет 80% в некоторых участках до 90%.  В связи с этим необходима замена либо реконструкция порядка 14,8 км. водопроводной сети.

Материал изготовления 64% водопровода всего по МО – чугун и асбоцемент. 36% - полиэтилен.

В д. Пеклино и д.Старая Салынь водопроводные сети полностью изготовлены из асбоцемента.

Данной Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия по замене и реконструкции существующих разводящих водопроводных сетей, разработанные до 2027 года ( п. 4 данной Схемы).

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Заключение: 64% водопроводной сети на территории поселения требует перекладки и замены чугунных и асб.цементных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов.

# 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

### 3.1. Общий баланс подъема и реализации воды.

Объем подъема питьевой и технической воды МУП «Дубровский районный водоканал».

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | максимальное водопо требление в сутки, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего водоснабжение, в т.ч. | тыс. куб.м. | 51,164 | 48,609 | 48,935 | 134 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 51,164 | 48,609 | 48,935 | 134 |
| 1.2. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - | - | - |  |
| 2. | В т.ч. потери при производстве и транспортировке | тыс. куб.м. | 7,131 | 9,631 | 11,546 |  |

Подъем технической воды из артезианских скважин не осуществляется.

Заключение: процент потерь при производстве и транспортировке по МО «Пеклинское сельское поселение» составляет 24%. Это высокий показатель, связанный с высоким техническим износом водозаборный сооружений и разводящих водопроводный сетей.

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические на промывку водопроводных сетей, неучтенные собственные нужды с учетом их использования на хозяйственно - бытовые нужды  и вспомогательных объектах Предприятия. В неучтенные расходы входит недоучет и хищение воды. Реализация и полезный отпуск воды  -  относительно субъективная величина.  Она зависит, в частности, от нормативов водопотребления, расчетных значений, утверждаемых местными органами власти. Кроме того, при массовой установке приборов учета воды, реализация имеет общую тенденцию к снижению, как за счет уменьшения реального водопотребления, так и всевозможных манипуляций с приборами.  На практике одновременно с внедрением  индивидуальных измерительных средств растет небаланс между результатами учета отпуска и потребления воды, который списывается на  потери воды в распределительных сетях.

Определить общую величину потерь и соотношение ее составляющих на основе отчетных данных Предприятия практически невозможно, поскольку пока учитываются лишь незначительная часть используемой воды. При этом все, что не реализовывается и недосчитывается, также перекладывается на суммарные потери, величина которых достаточно высока. При этом сама вода не вытекает через повреждения на сетях и может разумно использоваться, но для Предприятия считается утерянной. Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды, равно как и неучтенные расходы воды на приборах учета.

### 3.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов.

Количество воды отпущенной муниципальным образованием потребителям холодного водоснабжения с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| Наименование населенного пункта | 2011 г., тыс.м3 | 2012 г., тыс.м3 | 2013 г., тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Пеклино и д.Забелизна | 34,11 | 31,12 | 30,43 |
| д. Старая Салынь | 3,63 | 2,38 | 1,61 |
| д. Мареевка | 6,19 | 5,98 | 5,30 |
| д. Алешня | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Итого | 44,03 | 39,52 | 37,39 |

Водопотребление по группам абонентов:

81,6% от общего числа потребителей централизованного водоснабжения является  население. Только в д. Пеклино водопотребление осуществляется бюджетными организациями, прочими потребителями и населением. В остальных населенных пунктах потребителем водоснабжения является только население.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2011 г. | 2012г. | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего водоснабжение, в т.ч. | тыс. куб.м. | 44,03 | 39,52 | 37,39 |
| 1.1. | Питьевая вода в т.ч. | тыс. куб.м. | 44,03 | 39,52 | 37,39 |
|  | население | тыс. куб.м. | 36,32 | 32,48 | 30,51 |
|  | бюджет и прочие потребители | тыс. куб.м. | 7,71 | 7,03 | 6,88 |
| 3. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 4. | Водоотведение | тыс. куб.м. | - | - | - |

Заключение: основным потребителем водоснабжения МО Пеклинское сельское поселение является население, доля потребления которого составляет 81,6%.

18,4% составляет водоснабжение бюджетных организаций и прочих потребителей д. Пеклино.

Помимо централизованного водоснабжения, МУП «Дубровский районный водоканал» обеспечивает потребителей водоснабжением децентрализованным образом. В МО имеются водозаборные колонки и колодцы.

### 3.3. Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.

| Водоснабжающая организация | Протяженность, км. | Наличие дефицита, резерва |
| --- | --- | --- |
| МУП «Дубровский районный водоканал» | Протяженность магистральных водопроводов водоснабжения: 23,0 км. | дефицит по ресурсам отсутствует. имеется резерв. Кроме д. Пеклино. Водозабора из одной скважины в пиковые часы разбора воды потребителем не всегда достаточно. |

### 3.4. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений МО «Пеклинское сельское поселение».

Наличие коммерческих приборов учета 2013-2027 зданий, строений.

По состоянию на 01.01.2013 г. в МО всего количество потребителей по договорам – 474.

из них: 466 -  водопровод в жилых домах

в том числе по приборам учета расчет за потребленный ресурс - 4;

4 -     прочие потребители;

4 – бюджетные организации.

| № п/п | Наличие приборов учета | 2013г. | План установки до 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодная вода, всего |  |  |
| 1.1. | Ж/здания | 4 | 462 |
| 1.2. | Здания общественно-делового назначения и прочие потребители | - | 8 |
| 1.3. | Промышленные объекты | - | - |

Перспективное оприборивание потребителей холодного водоснабжения до 2027 года.

Заключение: 99,5%  потребителей     не     оснащены приборами учета потребленной воды и производят расчет, согласно договорам, по нормативу потребления.

Солгано Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  до 1 января 2011 г. (ст. 13) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, ислопьзуемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Заключение: Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов

### 3.4.1. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на водоснабжение.

Договорные отношения водоснабжающих организаций с потребителями холодного водоснабжения регулируются заключенными договорами.

Потребители, у которых установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу. Нормативы устанавливаются Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области в соответствии со степенью благоустройства потребителей.

С 01.07.2013 г. приказом УГРТ Брянской области №28/3-нвк от 28.08.2012 г. (в ред. от 18.09.2012 г., 31.05.2013 г.,23.07.2013 г, 29.07.2013 г.,05.12.2013 г.).

На 2014 год нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Приказом № 41/2-нвк    от 05.12.2013 года  УГРТ «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области».

Выписка из Приказа №41/2-нвк:

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области |
|  |  |  |  | от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, хододному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещенииях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области |
|  |  |  |  | куб.метр на 1 человека в месяц |
| № п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами | При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов) |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) | холодное водоснабжение | водоотведение (канализация) |
| III группа (водопровод, душ) |
| 10 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
| 10.1 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,76 | 1,87 |  | 4,63 |  |  |  |
| 11 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, центральная канализация | 2,40 | 1,87 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |
| 11.1 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, местная канализация | 2,40 | 1,87 |  | 4,27 |  |  |  |
| 12 | Общежития: душевые на этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,56 | 1,63 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |  |  |
| 12.1 | Общежития: душевые на этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,56 | 1,63 |  | 4,19 |  |  |  |
| 13 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,34 | 1,49 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |  |
| 13.1 | Общежития душевые и умывальники на этажах: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,34 | 1,49 |  | 3,83 |  |  |  |
| 14 | Общежития душевые подвальном помещении: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,37 | 1,39 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  |  |
| 14.1 | Общежития душевые подвальном помещении: водопровод, душ, санузел, местная канализация | 2,37 | 1,39 |  | 3,76 |  |  |  |
| IV группа (водопровод, ванна) |
| 15 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, центральная канализация | 2,71 | 1,81 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, центральная канализация | 2,66 | 1,75 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |  |  |
| 15.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, местная канализация | 2,76 | 1,87 |  | 4,63 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, местная канализация | 2,71 | 1,81 |  | 4,52 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, местная канализация | 2,66 | 1,75 |  | 4,41 |  |  |  |
| 16 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, центральная канализация | 2,40 | 1,87 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, центральная канализация | 2,35 | 1,81 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация | 2,30 | 1,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |
| 16.1 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, местная канализация | 2,40 | 1,87 |  | 4,27 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, местная канализация | 2,35 | 1,81 |  | 4,16 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, местная канализация | 2,30 | 1,75 |  | 4,05 |  |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация, водонагреватель на твердом топливе |  |  |  | 3,68 | 3,68 |  |  |
| V группа (водопровод, ванна, душ) |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,58 | 2,51 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,53 | 2,45 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация | 3,48 | 2,39 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,58 | 2,51 |  | 6,09 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,53 | 2,45 |  | 5,98 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация | 3,48 | 2,39 |  | 5,87 |  |  |  |
| 22 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация | 2,95 | 2,51 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация | 2,90 | 2,45 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация | 2,85 | 2,39 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  |  |
| 22.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация | 2,95 | 2,51 |  | 5,46 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация | 2,90 | 2,45 |  | 5,35 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация | 2,85 | 2,39 |  | 5,25 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Данные нормативы потребления по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению (канализации) применяются на территории всех муниципальных образований Брянской области, кроме муниципальных образований указанных в приложениях 2-33 для конкретных многоквартирных и жилых домов с указанной степенью благоустройства. |
|  | Приложение 34 |
|  |  | к приказу управления государственного |
|  |  | регулирования тарифов Брянской области |
|  |  | от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, используемые на территории Брянской области |
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Холодное водоснабжение |
| 1 | Полив земельного участка | куб.м. в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,03 |
| 2 | Хозяйственные нужды: |
| 2.1 | Баня | куб.м.в месяц на 1 человека | 0,80 |
| 2.2 | Мойка автомобиля | куб.м. в месяц на 1 единицу техники | 0,40 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |
| 3.1 | Корова | куб.м. на 1 голову в месяц стойлового периода | 2,40 |
| 3.2 | Бык |  | 1,50 |
| 3.3 | Теленок |  | 0,90 |
| 3.4 | Лошадь |  | 2,10 |
| 3.5 | Жеребенок |  | 1,35 |
| 3.6 | Свинья, хряк |  | 1,80 |
| 3.7 | Свиноматки с приплодом |  | 1,80 |
| 3.8 | Поросенок |  | 0,45 |
| 3.9 | Овца, коза |  | 0,30 |
| 3.10 | Молодняк овец, коз |  | 0,09 |
| 3.11 | Куры, индейки |  | 0,03 |
| 3.12 | Утки, гуси |  | 0,038 |
| 3.13 | Кролики |  | 0,09 |
| Примечания: |
| 1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка (полив приусадебных участков) на территории Брянской области применяется с 1 мая по 31 июля по решению органа местного самоуправления с учетом климатических особенностей. |
| 2. Продолжительность стойлового периода устанавливается решением органа местного самоуправления. |
| 3. Норматив потребления по водоотведению при использовании надворных построек, применяемый для расчета платы за предоставленную коммунальную услугу равен нормативу по холодному водоснабжению при использовании надворных построек. |

По состоянию на 01.01.2013 г. в МО всего количество потребителей по договорам – 474 абонента.

из них: 466 -  водопровод в жилых домах

в том числе по приборам учета расчет за потребленный ресурс - 4;

4 -     прочие потребители;

4 – бюджетные организации.

Тарифы на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение устанавливаются Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

Анализ действующих тарифов на водоснабжение.

Тариф водоснабжения 2012 год.

| Наименование показателя без НДС | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Постановление (от XX.XX.XXXX №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |
| Утвержденный тариф на холодную воду | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 01.01.2012 | 30.06.2012 | приказ №33/9-вк от 30.11.2011г. | комитет государственного регулирования тарифов Брянской области |
|  | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 01.07.2012 | 31.08.2012 | приказ №33/9-вк от 30.11.2011г. |  |
|  | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 01.09.2012 | 31.12.2012 | приказ №33/9-вк от 30.11.2011г. |  |

Тариф водоснабжения 2013 год.

| Наименование показателя | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия | Постановление | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |  |
| Утвержденный тариф на холодную воду | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 01.01.2013 | 30.06.2013 | 29.11.2012 | Приказ № 38/2-вк | Комитет государственного регулирования тарифов Брянской области |
|  | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 29.11.2012 | Приказ № 38/2-вк |  |

Динамика изменения тарифов 2012-2013 г.г.

### 3.5. Заключительные положения по водоснабжению МО «Пеклинское сельское  поселение».

- Отбор воды осуществляется с помощью артезианских скважин, размещенных на территории муниципального образования «Пеклинское  сельское  поселение Дубровского района Брянской области» в пяти населенных пунктах.

- Объекты водопроводного хозяйства находятся в муниципальной собственности «Пеклинское сельское поселение» и переданы в хозяйственное ведение специализированной организации МУП «Дубровский районный водоканал»

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Станции водоподготовки в муниципальном образовании Пеклинское сельское  поселение отсутствуют.

- Основным потребителем водоснабжения МО «Пеклинское сельское поселение» является население, доля потребления которого составляет 81,6 %.

6. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние (износ 70-90%) и требует перекладки и замены асб.цементных  и чугунных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов.

7. Рекомендуется в 2014 году произвести диагностику насосного оборудования артезианских скважин, срок работы которого более 3-х лет.

Данная схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия по развитию систем инженерного оборудования сельского поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых кварталов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Основной причиной неудовлетворительного состояния объектов водоснабжения является отсутствие или ненадлежащее содержание зон санитарной охраны. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны соответствовать нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02  «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Все артезианские скважины МО обеспечены зонами санитарной охраны.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных количествах разработана подпрограмма  «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Основной задачей подпрограммы является перевод водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищённых от загрязнения водоносных горизонтов.

- В настоящее время расчеты за потребление холодной воды 99,5% потребителей МО осуществляют согласно утвержденному УГРТ Брянской области нормативу потребления. Необходимо стимулирование потребителей к установке приборов учета  холодного водоснабжения, так как расчеты должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

### 3.6. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению.

В ходе проведения анализа существующей организации системы водоснабжения выявлены следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4.   Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления составляют 24% от поднятой воды.

Следующие мероприятия помогут еще более сократить потери воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования: автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

5.    Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.

6. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

7. Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции.

8.    Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

- Для точного определения и контроля объемов поднятой воды необходима установка водосчетчиков на скважинах (тип СТВ).

За последние годы руководством поселения и коммунальными службами была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло -и водоснабжения поселения, ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятиями коммунальной сферы проводились значительные работы по реконструкции и замене ветхих сетей, а также по внедрению энергосберегающих проектов.
В настоящее время средний уровень износа водопроводных сетей – 80%,

4.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Большая часть жителей Пеклинского сельского поселения обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети поселений, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция водонапорных башен и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.

Проектным решением предусмотрено обеспечение населения сельского поселения доброкачественной питьевой водой. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку сельского поселения, обеспечить промышленные предприятия.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности по защите водоносных горизонтов и водозаборных сооружений имеются зоны санитарной охраны. Граница первого пояса предусмотрена на расстоянии не менее  30 м. Санитарные мероприятия на территории зон выполняются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-54 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.31-10.37).

В Генеральном плане Пеклинского сельского поселения предполагается развитие индивидуальной застройки на территории муниципального образования. Нового строительства за счет бюджетных средств в МО не ведётся.

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются не все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив необходимо использовать из открытых источников.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой потребителей на первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения (2014-2021 г.г.) предусматривается:

-  Замена существующих разводящих сетей водопровода:

- д. Новая Салынь -1,0 км.;

- д. Пеклино – 6,0 км.;

- д. Забелизна – 2,0 км.;

- д. Мареевка – 2,6 км.

- Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни:

    - д. Пеклино;

    - д. Мареевка.

На расчетный период 2014-2027 г.г.:

-  Замена существующих разводящих сетей водопровода:

- д.Новая Салынь -0,2 км.;

- д. Пеклино – 2,0 км.;

- д. Мареевка – 1,0 км.

- Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни:

    - д. Новая Салынь.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в МО «Пеклинское сельское  поселение»:

- очистка и дезинфекция всех водонапорных башен городского поселения;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей;

- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях района – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- оснащение водозабора системами обеззараживания воды, а также  совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных обеззараживающих веществ;

### 4.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

| № п/п | Показатели | Единица изм-ния | Расчетный срок до 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. | 369,87 |
| 1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | 369,87 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | куб.м/сут. | 359,1 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений 2013 год | куб.м/сут. | 1641,6 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 1641,6 |

При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2027 года  применяются следующие показатели:

- Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;

- Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО;

- Потери при транспортировке (принимаем равными 3%).

Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО:

| Наименование населенного пункта | численность населения на 01.01.2013 г. | численность населения на перспективу до 2027 года | % увеличения/уменьшения |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Пеклино | 817 | 800 | -2% |
| деревня Новая Салынь | 80 | 80 | 0% |
| деревня Старая Салынь | 11 | 10 | -10% |
| деревня Мареевка | 287 | 280 | -2% |
| деревня Забелизна | 140 | 126 | -11% |
| деревня Алешня | 13 | 10 | -30% |
| Итого | 1348 | 1306 | -3% |

Расчетные объемы водоснабжения в населенных пунктах с централизованным водоснабжением на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Объем водоснабжения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Пеклино | индивидуальная жилая застройка | человек | 800 | 250 | 200 | ---- | 200 |
| деревня Новая Салынь | индивидуальная жилая застройка | человек | 80 | 250 | 20 | ---- | 20 |
| деревня Старая Салынь | индивидуальная жилая застройка | человек | 10 | 250 | 2,5 | ---- | 2,5 |
| деревня Мареевка | индивидуальная жилая застройка | человек | 280 | 250 | 70 | ---- | 70 |
| деревня Забелизна | индивидуальная жилая застройка | человек | 126 | 250 | 31,5 | ---- | 31,5 |
| деревня Алешня | индивидуальная жилая застройка | человек | 10 | 250 | 2,5 | ---- | 2,5 |
| Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) и предприятия и организации МО |  |  |  |  |  | 32,6 |
| ИТОГО |  |  | 1306 |  | 326,5 |  | 359,1 |

Согласно расчетам, перспективная  водопотребность расчетного срока  до 2027 года при условии подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения  составит:

1. Население:

-       326,5  м3/сут.;

2. Водопотребление предприятиями и учреждениями составит:

-       32,6 м3/сут.;

3. Потери при транспортировке равны 3%:

-       10,77 м3/сут.

На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:

-  действующие артезианские скважины;

- артезианская скважина п. Пеклино (ферма) находящаяся в настоящее время в резерве. Данной Схемой предусматривается проведение капитального ремонта данного объекта и введение в эксплуатацию до 2021 года.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Проектируемая производительность  артезианских скважин по показателям  2013 года  составляет 1641,6 м3/сут.  Данных объемов мощностей водозаборных сооружений достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2027 году с условием подключения всех потребителей к централизованной системе  водоснабжения.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование «Пеклинское сельское поселение» участвует в долгосрочной целевой программе «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы), целью которой является улучшение социальных условий жизни населения, в первую очередь сельских населенных пунктов, а также в подпрограммах «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы), «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы), разработанных департаментом по строительству Брянской области.

На территории Пеклинского сельского поселения также реализуется  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области»  (2011 – 2015 годы), основным разработчиком которой является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Реализация схем водоснабжения в населенных пунктах.

4.Установка СУЗов (станция управления и защиты) на водонапорных башнях.

Данное мероприятие позволит обеспечить:

- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;

- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);

- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;

- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней).

- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения регулируется.

- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

5.  Рекомендуется в 2014 году произвести диагностику насосного оборудования артезианских скважин, срок работы которого более 3-х лет.

6. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД)  на замену ветхих сетей.

7. Установка станции СПЧм -7,5кВт с частотным преобразователем Рекомендуемая марка для установки: Преобразователь частоты статический серии  FWP-01 -07K5.

Это позволит обеспечить:

- микропроцессорное управление приводом электровентиляторов, погружных электронасосов, электродвигателей технологических процессов, конвейеров;

-экономию электроэнергии до 30%;

- отсутствие гидроударов, отсутствие затрат на обслуживание водонапорных башен, устойчивое водоснабжение на заданное давление в сети водопровода, при недостаточном водоразборе,  исключение перемерзания подающих водоводов, отсутствие механических контактов в системе управления двигателем электронасоса.

# 6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Необходимо реализовать следующие мероприятия:

- - реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- - реконструкция водоохранных зон и их благоустройство;

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение».

Система централизованной канализации в МО «Пеклинское сельское поселение» отсутствует.

На территории всех населенных пунктов Пеклинского сельского  поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения).

Сброс сточных вод школ и жилых домов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом по прямым договорам со специализированными организациями. Сброс сточных вод жилых домов, оборудованных водопроводом, осуществляется в местные септики.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

В настоящее время строительство сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений не ведется.

## 7.2.    Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

В целом по поселению необходимо обеспечение практически всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя.

Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Рекомендуется:

- разработка ПСД (проектно-сметной документации) и инвестиционной программы по строительству канализационных очистных сооружений и сетей водоотведения в          д. Пеклино и д. Мареевка.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода объемов хозяйственно-бытовых сточных вод период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в д. Пеклино и д. Мареевка .

Для отвода объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения  предусматривается:

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию:

# 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНАКАЦИЙ.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».

Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-дефляторов до 2027 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ

Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Прогноз показателей инфляции и системы цен

(в %, к предыдущему году)

| индекс -дефлятор | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 105,6 | 104,9 | 103,8 | 101 | 104,3 | 104,4 | 102,9 | 103 | 102,7 | 102,9 | 103 | 102,8 | 102,8 |
| с нарастающим на 1 очередь строительства, % |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 20,1 |

Информация по финансовым потребностям мероприятий для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

| Наименование систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий (объектов строительства и реконструкции) | Единица измерения, м/шт. | Ориентировочная цена единицы и стоимость строительно-монтажных работ, руб./ед. | Необходимый объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения |
| Замена водопровода, м |  |  |  |
| д. Пеклино: |  |  |  |
| ул. Калинина | 3000 | 350 | 1050 |
| ул. Северная | 1000 | 350 | 350 |
| ул. Озерная | 1200 | 350 | 420 |
| ул.Садовая | 2000 | 350 | 700 |
| ул. Лесная | 800 | 350 | 280 |
| д. Новая Салынь: |  |  |  |
| ул. Центральная | 1200 | 350 | 420 |
| д. Забелизна: |  |  |  |
| ул. Заречная | 2000 | 350 | 700 |
| д. Мареевка: |  |  |  |
| ул. Центральная | 1000 | 350 | 350 |
| ул. Клубная | 500 | 350 | 175 |
| ул. Овражная | 800 | 350 | 280 |
| ул.Цветочная | 300 | 350 | 105 |
| ул. Школьная | 1000 | 350 | 350 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни |  |  |  |
| д. Пеклино (ферма) |  |  | 900 |
| д. Мареевка |  |  | 900 |
| д. Салынь ( на 2 период реализации Схемы) |  |  | 1080 |
| Строительство новой водонапорной башни д. Пеклино ближе к водозаборным сооружениям. | В стоимость входит: материалы, обустройство скважины, строительно-монтажные работы | 1250 |
| Водоотведение на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения |
| Строительство очистных сооружений и канализационных сетей |  |  |  |
| д. Пеклино и д. Мареевка | 2 | 8500 | 17000 |
| Установка приборов учета расхода воды |  |  |  |
| - у потребителей услуг |  |  | Финансировать за счет денежных средств потребителей |
| - на водозаборных узлах |  |  | 250 |
| Итого для реализации СХЕМЫ на расчетный период |  |  | 37810 |

#### В связи с тем, что в поселении на перспективу планируется капитальный ремонт водонапорных башен, рекомендуется: рассмотреть вопрос замены водонапорных башен на станции управления (Системы энергосбережения). Подробнее п. 9.3. СХЕМЫ.

# 9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Планомерное снижение потерь воды, как производительных, так и непроизводительных, является основной задачей организаций водопроводно-канализационного хозяйства. К таким потерям относятся собственные нужды предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (расходы воды на профилактическое обслуживание водопроводных и канализационных сетей, дезинфекцию и промывку технологических сооружений и утечки из них и т. п.), утечки воды из городской водопроводной сети и самовольное подключение к городским сетям и др.

Для повышения надежности трубопроводов и сокращения потерь воды на водопроводных сетях проводятся такие мероприятия, как использование перспективных бестраншейных технологий восстановления и прокладки, электрохимическая защита стального трубопровода, внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы системы водоснабжения, внедрение автоматизированной информационной системы.

На осуществление малозатратных, а тем более беззатратных энергосберегающих мероприятий, не требуется существенных вложений. Они окупаются в течение нескольких месяцев вследствие снижения эксплуатационных расходов.

## 9.1.Беззатратные и малозатратные мероприятия.

1. Соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации и применяемого в них оборудования. Эти правила предусматривают своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замену набивки и подтяжку уплотнений насосов, вентилей и задвижек, замену неисправной арматуры, устранение утечек и т.д. 
         2. Замена асбестографитовых уплотнений насосов уплотнениями на основе тефлона, обеспечивающих увеличение срока эксплуатации в среднем в 6 раз. Затраты окупаются в течение не более 6 месяцев.

## 9.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.

Это мероприятия, затраты на проведение которых окупаются за 2-3 года. К ним относят:

1. Обеспечение экономичных режимов эксплуатации насосов. Для реализации энергосберегающих мероприятий по обеспечению экономичных режимов эксплуатации насосов рекомендуется следующее:

- замена группы малопроизводительных насосов более производительными;

- замена насоса, гидравлическая характеристика сети которого не соответствует его паспортным данным;

- повышение КПД насосов до их паспортных значений путем установки новых уплотнений в сочетании с тщательной балансировкой рабочих колес;

- при отсутствии регулятора частоты регулирование производительности насосной установки или станции может выполняться не только с помощью дроссельных заслонок (задвижек или вентилей и т.п.), но и путем ступенчатого включения-выключения параллельно установленных насосов меньшей производительности;

- в системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразно устанавливать емкости-накопители (аккумуляторы) воды на высоте требуемого напора с устройством автоматического отключения насосного агрегата при заполнении емкости водой.

2. Изменение диаметра трубопроводов, применение труб из полимерных материалов, принципиальное изменение схемы конструктивного исполнения систем водоснабжения и водоотведения. При увеличении диаметра трубы на 50% потери от трения жидкости можно уменьшить на 75%. Аналогичного результата при решении задач энергосбережения в водоснабжении удается добиться заменой труб из традиционных материалов на трубы из полимеров, отличающихся значительно меньшей шероховатостью. В результате такой замены срок службы сетей увеличивается с 3-10 до 30 лет и более. Кроме этого, гидравлическое сопротивление и затраты мощности на привод насосов при том же диаметре трубопровода и неизменном расходе воды снижаются примерно на 25 %.

3. Борьба с отложениями в системах водоснабжения и водоотведения проводится как механическим, так и химическим способами и требует остановки сетей на ремонт. В настоящее время созданы и начали широко внедряться в системах отопления, горячего и оборотного водоснабжения дешевые автономные автоматизированные установки для обработки воды присадками типа «комплексонов», которые после добавления их в малых дозах (около 0,6 г/м3) в подпитывающую воду, не меняя жесткости воды, препятствуют образованию отложений.

4. Устранение утечек воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей, улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

Эффективным средством выявления утечек является оснащение вводов в здания счетчиками холодной воды.

5. Организация учета водопотребления. Проводится во избежание неконтролируемых технологических потерь воды.

6. Диспетчеризация и АСУ в сочетании с применением частотно регулируемых электроприводов, позволяет значительно повысить энергосбережение в водоснабжении и канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем и более оперативного, точного определения утечек.

7. Стимулирование заинтересованности населения и персонала предприятий в энергосберегающих мероприятиях по экономии воды и тепла. Оснащение квартир узлами учета, введение оплаты за воду и тепло по фактическому расходу будет способствовать большей заинтересованности в энерго- и теплосбережении.

## 9.3.Замена водонапорных башен на станции управления.

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированной системы управления скважинным насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения.

#### Стоимость станции управления меньше затрат на реконструкцию старой и существенно меньше затрат на демонтаж старой, строительство или покупку, транспортировку, монтаж и ввод в эксплуатацию новой водонапорной башни (Рожновского).

Эксплуатация станции управления не требует обслуживающего персонала и состоит из профилактических осмотров.

Недостатки эксплуатации водонапорных башен и замены вышедших из строя башен на новые:

1.    Уменьшение водопотребления в зимнее время приводит к замерзанию воды в водонапорной башне.

2.    Отказ автоматики водонапорной башни в зимнее время приводит к замерзанию переливающейся жидкости, что, в свою очередь, приводит к  разрушению конструкции и падению водонапорной башни.

3.    Отказ автоматики водонапорной башни в летнее время  приводит к переливу и подтоплению фундамента, что приводит к отклонению башни от вертикали и к падению.

4.    Конструкция водонапорной башни имеет большую парусность и её устойчивость  зависит от напора ветра. Для станции управления, стоящей в контейнере, кирпичном здании или даже в деревянном сарае сила ветра не имеет значения.

5.    Грунты для установки башни должны быть однородные непросадочные.

6.   Применение водонапорной башни не дает возможности регулировать давление, которое непостоянно и ограниченно высотой башни.

7.    Высокая стоимость и сложность обслуживания башни: периодической окраски, очистки и дезинфекции ( 1 раз в 2 года), ремонта и восстановления конструкции водонапорной башни. Емкость башни из-за коррозии рано или поздно теряет герметичность, что приводит к большим потерям воды и необходимости устранения протечек.

#### 8.    Появление ржавчины, попадающей в воду, сильно ухудшает ее качество.

9.    Резервный запас воды в башне, как правило, не обеспечивает достаточное количество воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

10. Высокая стоимость демонтажа старой башни, покупки, транспортировки, монтажа и ввода в эксплуатацию башни Рожновского по сравнению со станцией управления погружным насосом с применением частотного преобразователя. В среднем цена башни Рожновского с доставкой и установкой достигает 1 500 000 - 2 000 000 рублей. За эту стоимость можно установить в зависимости от мощности насосного агрегата 6-10 станций управления.

Стоимость станции составляет порядка 250 тыс. руб. в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен Центрального региона РФ.

Безбашенное водоснабжение - современное решение в водоснабжении муниципальных образований и хозяйственных объектов.

Преимущества внедрения станции управления вместо водонапорной башни:

1. Быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию, высокая надежность и большой ресурс станции управления. Запуск станции осуществляется в течении нескольких часов.

2. Низкая стоимость эксплуатации станции управления. Снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, связанных с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением конструкции водонапорной башни. Эксплуатация СУ не требует обслуживающего персонала и состоит из профилактических осмотров.

3. Стабильность создаваемого давления в системе за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения.

4. Часто в системах водоснабжения муниципальных образований требуется снизить давление в системе, особенно при сильном износе старых трубопроводов. Снижение давления в магистрали позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал. При использовании башни Рожновского давление в системе зависит от высоты башни и не регулируется.

5. При увеличении этажности застроек, станция управления позволяет легко увеличить давление в системе. Тем самым обеспечивается подача воды на верхние этажи потребителям. Подачу воды аналогичным образом невозможно осуществить используя старую башню Рожновского - только за счёт увеличения её высоты, требуются существенные затраты на ее реконструкцию или замену.

6. Компактность размещения станции управления: все необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, сарае.

7. Повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от расхода воды. Практика работы станций управления в различных регионах России доказала, что оборудование, используемое в станции очень надёжное.

8. Повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза за счет исключения пусковых токов, снижения нагрузки на его опорные подшипники, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

Для любого насосного агрегата прямой пуск на сеть связан с электрическими и механическими перегрузками.

При работе от станции управления электродвигатель насоса разгоняется плавно до рабочей скорости и не испытывает перегрузок. Это позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой или ремонтом погружных насосов.

9. Современная и надежная система защит насосного агрегата. Станция управления контролирует параметры электрической сети и защищает электродвигатель насоса от обрыва, перекоса фаз, межфазного замыкания и замыкания фазы на землю.

Так же осуществляется защита насосного агрегата от работы с перегрузкой или завышенными токами. Это также позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

10. Экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы. При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. Этот процесс хоть и длится недолго, но при частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. Экономия доказана при использовании станции управления на объектах водоканалов и муниципальных образований.

При работе от преобразователя частоты электродвигатель  разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора.

11. Снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30 %. При работе насоса от преобразователя частоты происходит плавный разгон электродвигателя. Это исключает гидроудар, что ведёт в свою очередь к увеличению срока службы трубопроводов. Большинство потерь воды связано с отказом автоматики башни - переливом, износом башни и трубопроводов - протечками. В данном случае увеличивается срок эксплуатации трубопроводов и уменьшаются затраты на устранение аварий.

12. Возможность интеграции систем учета по расходуемой воде и потребляемой электроэнергии.

13. Возможность интеграции с АСДКУ, АСУ верхнего уровня.

14. Возможность дистанционного управления работой насоса, получения информации по радиоканалу или сотовой связи.

15. Для обеспечения бесперебойной работы возможна работа от дизель-генератора с автоматическим вводом в работу.

# 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на выполнение:

- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение» Брянской области;

-  строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах (где это целесообразно) для обеспечения подключения существующих и  строящихся  объектов МО «Пеклинское сельское  поселение» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2027 г.

# 11. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

Деревня Пеклино

Деревня Забелизна

Деревня Мареевка

Деревня Алешня

Деревни Новая Салынь и Старая Салынь

# 12.ПРИЛОЖЕНИЯ №:1,2

к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования   «Пеклинское сельское поселение» Дубровского района Брянской области

(прайс-листы)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Прайс-листы «Станция управления и защиты асинхронных двигателей погружных насосов»

| СУЗ (СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ) |  |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Станция управления СУЗ (в дальнейшем станция) предназначена для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и «сухого хода».

В автоматическом режиме станция обеспечивает управление по сигналам датчиков верхнего и нижнего уровней, установленных в резервуаре, от электроконтактного манометра (тип контактов 3, 4,5,6) или от реле давления.

В режиме дистанционного управления станция обеспечивает управление по двухпроводной линии (до двух километров).

В режиме местного управления станция включается и выключается автоматическим выключателем. Станция имеет встроенный имитатор перегрузки по току, позволяющий настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов.

В станции предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки регулируется.

В станции предусмотрена возможность передачи аварийного сигнала за пределы устройства.

Все управляющие цепи имеют гальваническую развязку.

Во всех режимах станция обеспечивает:

- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;

- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);

- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;

- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней).

- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения регулируется.

- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

Станция предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий:

- температура окружающего воздуха от - 45 0С до + 40 0С;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25 0С;

- высота над уровнем моря до 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| функции и параметры станций | СУЗ-10 1-3 кВт | СУЗ-40 3-13 кВт | СУЗ-100 13-45кВт | СУЗ-200 45-90кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номинальное напряжение главной цепи, В | ~3х380В | ~3х380В | ~3х380В | ~3х380В |
| мощность управляемого двигателя, кВт | 1-3 | 3-13 | 13-45 | 45-90 |
| максимальный ток главной цепи, не более, А | 10 | 40 | 100 | 200 |
| напряжение питания станции, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
| напряжение цепи управления, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
| габаритные размеры, не более, мм | 320х330х160 | 320х330х160 | 505х460х250 | 710х680х320 |
| масса, не более, кг | 10 | 10 | 24 | 55 |

Станция управления и защиты СУЗ, заводов производителей Ливны (Гидромашсервис), первый официальный поставщик в Республике Беларусь - ЗАО "Белтепломашстрой", тел.: (017) 314-78-38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Прайс-листы «Станция очистки сточных вод ЛОС–БИ»

Автономная канализация коттеджного поселка

Опросный лист (скачать) на подбор оборудования присылайте на e-mail: info@aquakrat.ru
Технический паспорт на оборудование (смотреть)
Все вопросы, касающиеся работы компании и оборудования, задавайте по тел. +7 (495) 545-22-65 
Вы можете также заказать обратный звонок нашего специалиста.

Описание и область применения

Утилизация сточных вод — не самая легкая задача даже для небольших объектов. Решение же проблемы канализования крупных объектов — таких, как коттеджные поселки, базы отдыха, городские микрорайоны, — непрофессионалам просто не под силу.

Многолетний опыт работы по проектированию и эксплуатации канализационных сооружений и постоянно ведущиеся научные разработки позволяют нашим специалистам предлагать оптимальное решение для каждого объекта с учетом:
- характера образования сточных вод (для разных по качественному составу стоков мы предлагаем разные технологии), 
- объема поступающих стоков (простое масштабирование сооружений никогда не дает лучшего эффекта, поэтому конструктивно - наши сооружения различной производительности имеют серьезные отличия), 
- особенностей географического расположения объекта (сооружения, спроектированные для Европы и Краснодара, не смогут эффективно работать в условиях Новосибирска).

Станции биологической очистки "ЛОС-БИО" предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и используются в качестве системы автономной канализации при отсутствии возможности сброса стоков в систему центральной канализации для:
- коттеджных поселков, малых населенных пунктов, турбаз, домов отдыха с численностью от 15 до 210 человек,
- промышленных предприятий.

Производительность таких станций - от 3 до 30 м3 стоков в сутки. В зависимости от производительности изменяются габаритные размеры и комплектация оборудования.

Оборудование производится из пластика.
Гарантийный срок - 5 лет, срок службы корпуса не менее 50 лет.

Технология работы автономной канализации коттеджного поселка

Установка биологической очистки (см. рисунок) состоит из следующих отделов: первичный отстойник (илоуплотнитель); камера аэрации с биофильтрами (биореактор); камера вторичного отстаивания (отстойник).
По подводящему коллектору, через сорозадерживающее устройство, сточные воды поступают в первичный отстойник, где происходит осаждение взвешенных веществ.

Затем осветленная вода попадает в биореактор, в котором происходит перемешивание стоков, насыщение их кислородом воздуха и биологическая деструкция загрязнений бактериями активного ила. Аэрация осуществляется компрессорными установками.

В камере биофильтрования, куда далее попадает вода, происходит доочистка сточных вод на затопленном биофильтре, состоящем из полимерной загрузки и биологически активной пленки из бактерий, нарастающих на ее поверхности. Под биофильтром расположен аэратор, служащий для периодического встряхивания загрузки с целью удаления излишней биопленки. Осажденная биопленка перекачивается эрлифтом в камеру аэрации.

Далее сточные воды поступают во вторичный отстойник, где происходит разделение на биологически очищенную воду и избыточный активный ил, который перекачивается в первичный отстойник эрлифтом. Далее очищенная вода может либо дренироваться в грунт, через фильтрационное поле (песчано-щебеночный фильтр), либо после обеззараживания ультрафиолетом сбрасываться в водный объект. Когда приток стоков отсутствует, вода циркулирует по установке.

Степень очистки стоков:

| Наименование | Исходные стоки, мг/л | Очищенная вода, мг/л |
| --- | --- | --- |
| БПКполн | 500 | 3,0 |
| Взвешенные вещества | 300 | 5,0 |
| Азотобщ. | 35 | 0,39 |
| Фосфаты | 6 | 3 |
| СПАВ | 10 | 0,1 |

Комплектность и габаритные размеры станций биологической очистки:

Габариты станции уточняются при выполнении проектно-изыскательских работ и зависят от качества исходных стоков, требуемых нормативов сброса, географического расположения объектов.

| Производительность, м3/сут. | Диаметр, мм | Ориентировочная длина, мм |
| --- | --- | --- |
| 3,0 — 15,0 | 2200 | 3000 — 7700 |
| 16,0 — 30,0 | 2500 | 7000 — 9000 |

Станция биологической очистки поставляется в полной заводской готовности. В состав ее входят: корпус станции, входная труба, колодцы превышения, лестница, крышки колодцев, выходная труба, комплект воздуховодов, стояк для откачки осадка, биофильтр, аэратор встряхивания загрузки, компрессорное оборудование.

Подбор автономной канализации коттеджного поселка

Подбор оборудования осуществляется инженерным центром нашей компании, либо по исходным данным, предоставленным заказчиком, либо по результатам химических исследований, проведенных сотрудниками лаборатории нашей компании. Для правильного подбора системы очистки необходимо предоставить следующую информацию:
— объем поступающих стоков в м3 в сутки,
— химический анализ сточных вод, либо при его отсутствии — характеристику объекта образования стоков,
— габариты площадки, выделяемой под очистные сооружения,
— место сброса сточных вод.
Срок подбора оборудования зависит от сложности объекта, но не превышает 1 рабочего дня.

Проектирование автономной канализаци коттеджного поселка

Проектирование и все этапы согласования, при желании заказчика, могут выполняться специалистами проектного отдела нашей компании. Срок разработки проекта с использованием типовых решений составляет от 4-8 дней до 2-3 недель. Для проектных организаций мы бесплатно предоставляем типовые проектные решения, оказываем технические консультации при экспертизе проектов.

Монтаж станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Монтаж канализационного станции биологической очистки проводится специалистами строительного подразделения нашей компании, либо специализированными строительными организациями. Объем и состав монтажных работ зависит от типа грунтов и способа утилизации воды: на рельеф или водоем. В монтажные работы входят: земляные работы, монтаж корпуса установки в котлован, подсоединение трубопроводов и воздуховодов, обратная засыпка, благоустройство территории.

При наличии высокого уровня грунтовых вод размещение установки производят выше его уровня, вследствие чего часть установки оказывается выше уровня промерзания грунта. Для защиты установки и оросительной трубы от воздействия низких температур, установку и трубу засыпают грунтом, либо утепляют. Оросительная   труба должна размещаться на расстоянии не менее 1 м от уровня грунтовых вод, в противном случае установка оборудуется обратным клапаном на отводной линии и насосом, обеспечивающим напорную фильтрацию.

Утилизация очищенной сточной воды

При сбросе сточных вод в грунты устраиваются фильтрующие траншеи либо фильтрующие поля (песчано-гравийные фильтры), способные утилизировать очищенную воду, как в песчаных, так и в слабофильтрующих (глинистых) грунтах. Фильтрационное поле устраивается из слоя гравия с размером частиц 40-70 мм и слоя песка. Толщина слоев рассчитывается исходя из объема сточных вод и типов грунтов. Вода на песчано-гравийный фильтр поступает через перфорированную оросительную трубу.

Обслуживание станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Наши установки очистки имеют высокую степень автоматизации и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Сервисная служба нашей компании выполняет гарантийное и сервисное обслуживание оборудования. При заключении договора на сервисное обслуживание наши специалисты проводят следующие работы:
- ежеквартально — детальный осмотр камер и устройств очистного сооружения на предмет попадания крупногабаритного мусора и засорения подводящего коллектора;
- выполнение химических и микробиологических анализов очищенной воды;
- в соответствии с полученными результатами анализов, — регулировка подачи кислорода и/или рециркуляции возвратного ила и очищенной воды;
- откачка образующегося осадка от 2 до 4 раз в год, в зависимости от модели станции очистки.

e-mail: info@aquakrat.ru

# Text boxes

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

УТВЕРЖДАЮ:                                                    СОГЛАСОВАНО:                                Директор                                                                                        Глава муниципального образования

НП «ТЭКтест-32»

_________________ О.А.Полякова                                  ____________________Н.Н.Гикова                           «       »_____________     2014 г.	                    «       »_____________   2014 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

«Пеклинское сельское поселение»

Дубровского района

Брянской области.

Брянск

2014г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

Разработчик схемы:

от НП «ТЭК тест–32»:

Эксперт                                                 _________________                  О.В.Сорокина

Согласовано:

Директор

МУП «Дубровский районный водоканал»     __________________        Ф.В.Пранов

Брянск 2014г.

Водонапорная башня

Водозабор

потребитель

водопроводная сеть